УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СИКМО»

Загузов М.А.

«20» декабря 2018 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нейтрального моющего средства

PLEX ЛАЗУРИТ

(готовый продукт)

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, сфере коммунально-бытового хозяйства, на транспорте и индустриальных предприятиях, гостиничной сфере, продовольственных и промышленных рынков, области торговли,  парфюмерно-косметических и химико-фармацевтических предприятий, работников лабораторий и др.

РАЗРАБОТАНО:

Ведущий технолог

ООО «СИКМО»

Песков Е.В.

«20» декабря 2018 г.

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель отдела исследований

ООО «СИКМО»

Гольдберг А.А.

«20» декабря 2018 г.

ООО «СИКМО» (Российская Федерация)

ТУ 2384-012-68156989-2014

Москва 2018

Настоящая инструкция предназначена для применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, сфере коммунально-бытового хозяйства, на транспорте и индустриальных предприятиях, гостиничной сфере, продовольственных и промышленных рынков, области торговли, парфюмерно-косметических и химико-фармацевтических предприятий, работников лабораторий и др. Инструкция определяет методы и режимы применения моющего средства PLEX ЛАЗУРИТ, требования техники безопасности, технологический алгоритм санитарной обработки.

1. Общие положения

1.1. Моющее средство PLEX ЛАЗУРИТ предназначено для проведения санитарной обработки  поверхностей производственных, санитарно-бытовых, складских и служебных помещений, холодильных камер при температуре не ниже -18°С.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.015.E.001296.10.15 от 06.10.2015г. Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

1.2. Моющее средство PLEX ЛАЗУРИТ представляет собой прозрачную, светло-синию жидкость с запахом применяемой отдушки или со специфическим запахом. рН 1%-ного раствора 6,0-6,5 ед., плотность концентрата 0,89-0,90 г/см3; хорошо растворим в воде.

  - В состав препарата PLEX ЛАЗУРИТ входят активно-действующие компоненты:

-Изопропиловый спирт;

-НПАВ;

-Вода.

1.4. PLEX ЛАЗУРИТ – нейтральное моющее (готовый продукт) для санитарной обработки поверхностей при минусовых температурах.

Средство не вызывает структурных изменений обрабатываемых поверхностей, стабильно в присутствии органических веществ и в широком  интервале температур.

1.5. Рекомендуется наносить средство гидропультами, триггерами и опрыскивателями различных систем.

1.6. Срок годности препарата – 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, при температуре +5°С до +30°С. Средство PLEX ЛАЗУРИТ – легковоспламеняемое средство.

1.7. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство (в нативном виде) при нанесении на кожу и введении в желудок относится к IV классу (малоопасные соединения). Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения, у средства не выражены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза.

2. Применение рабочих растворов

2.1. Средство предназначено для санитарной обработки холодильных камер.

2.2. В зависимости от степени загрязнения обрабатываемого объекта, используется концентрация 100% при температуре от 0°С до -18°С. Окончательного смывания не требуется.

Режимы санитарной обработки поверхностей средством приведены в таблице 2.

Таблица 2

Режимы санитарной обработки моющим средством PLEX ЛАЗУРИТ

| Цель санитарной обработки | Концентрация,% | Время экспозиции, минут | Способ нанесения раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарная обработка помещении или холодильных камер | 100 (готовый продукт) | 5 | Триггер, протирочный материал |

2.3. Санитарная обработка предусматривает протирку поверхностей с помощью щеток или протирочного материала.

3. Меры предосторожности

3.1. Лица с хроническими аллергическими реакциями, а также лица моложе 18 лет и беременные женщины к работе со средством не допускаются.

3.2. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу, пить во время проведения работ со средством.

3.3. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в местах, недоступных детям.

4. Меры первой медицинской помощи

4.1. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промывать глаза большим количеством воды в течении 5-10 минут, затем обратиться к врачу.

4.2. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, не вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При вдыхании пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, при

необходимости обратиться к врачу.

5. Входной контроль качества средства PLEX ЛАЗУРИТ

Входной контроль качества средства PLEX ЛАЗУРИТ осуществляется по:

5.1. Плотности концентрата средства по ГОСТ 18995.1-73. Результат должен быть в диапазоне 0,89-0,90 г/см3;

5.2. Значению pH 1% раствора концентрата по ГОСТ 32385-2013. Результат должен быть в диапазоне 6,0-6,5 ед.